## Slide 1
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Autor: Ing. Federico A. Baruzzi
Córdoba, año 2015.

## Slide 2
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Introducción
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
    Identificación de los puestos
    Relevamiento de los peligros
    Jerarquización de los riesgos (matrices y mapa general)
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 3
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Introducción
    Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una combinación de éstos.
    Riesgo: Combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias.
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 4
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
    Identificación de los puestos
    Relevamiento de los peligros
    Jerarquización de los riesgos (matrices y mapa general)
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 5
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
NR = NC x NE x ND o bien NR = NC x NP
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 6
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
NR = NC x NE x ND
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 7
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
NR = NC x NE x ND
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Podemos ahora definir: NP = NE x ND, por lo tanto NR = NC x NE x ND o bien NR = NC x NP

## Slide 8
Universidad Tecnológica Nacional
Regional Córdoba
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Método (NTP 330 del MTAS y INSHT)
NR = NC x NE x ND o bien NR = NC x NP
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

## Slide 9
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Identificación de los puestos
      Puestos en las distintas tareas
      Parámetros considerados para cada puesto
      Relevamiento de los peligros
        Físicos
        Ergonómicos
        Biológicos
        Químicos
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 10
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
1) EJEMPLO DE PUESTOS DE TRABAJO EN OBRA VIAL
1_Maquinista de motoniveladora
2_Maquinista de pala cargadora
3_Chofer camión volcador
4_Chofer camión regador
5_Maquinista de compactador autopropulsado pata de cabra
6_Maquinista de compactador autopropulsado liso y neumático
7_Tractorista
8_Ayudantes de maquinistas
9_Ayudante de topografía
10_Ayudante de laboratorio
11_Representante técnico
12_Capataz
13_Topógrafo
14_Laboratorista
15_Maquinista de terminadora
16_Chofer camión regador de emulsiones asfálticas
17_Maquinista de compactador autopropulsado liso
18_Maquinista de compactador autopropulsado neumático
19_Ayudantes de asfalto
20_Banderillero

## Slide 11
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
2) Parámetros considerados para cada puesto
Nombre del puesto
Ubicación
Área a la que pertenece
Supervisor
Cantidad de personas y sexo
Máquinas y herramientas utilizadas
Elementos de protección (EPC y EPP)
Condiciones ambientales
Conocimientos y habilidades necesarias
Tareas específicas
Tareas eventuales

## Slide 12
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
FÍSICOS
1) Carga térmica
2) Quemaduras
3) Ruido
4) Vibraciones
5) Incendio
6) Ventilación inadecuada
7) Contacto eléctrico
8) Golpes por caída de objetos
9) Golpe/choque contra objetos (móviles o inmóviles)
10) Golpes/penetración por herramientas
11) Proyección de partículas
12) Polvo en suspensión
13) Atrapamientos por partes móviles
14) Caídas a igual nivel
15)Caídas a distinto nivel
16) Accidente vial (vuelco de la máquina)
17) Accidente vial (colisiones contra otros vehículos)

## Slide 13
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
ERGONÓMICOS
18) Levantamiento de cargas
19) Posturas inadecuadas
BIOLÓGICOS
20) Agentes biológicos (virus, bacterias)
21) Agentes biológicos (mordeduras de animales, picaduras de insectos)
QUÍMICOS
22) Inhalación de sustancias tóxicas
23) Ingesta de sustancias tóxicas
24) Contacto con sustancias tóxicas

## Slide 14
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Identificación de los puestos
      Jerarquización mediante matrices y el mapa de riesgos general
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 16
Descripción de los puestos de trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
  Descripción de la metodología empleada
    Identificación de los puestos
      Jerarquización mediante matrices y el mapa de riesgos general
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

## Slide 18
Tratamiento de los riesgos priorizados
  Selección de los NR mas elevados
  Propuestas de mejoras. Análisis económico/financiero y cronológico.
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales