## Slide 1: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA
Decreto 911/96 - Capítulo 5
Grupo N° 2:
Bonifacio Silvia
Iparraguirre Miguel
Guevara Geraldo

## Slide 2: Marco legal
Ley Nacional 19.587/72
“Higiene y Seguridad en el trabajo”
Ley Nacional 24.557/96 “ Riesgos del trabajo”
Decreto Reglamentario 911/96
“Industria de la Construcción”
Resoluciones
ART y SRT

## Slide 3
Transporte del personal. ( Art. 21)
Viviendas para el personal. ( Art.22)
Instalaciones sanitarias. ( Art. 23-27)
Vestuarios. (Art. 28-29)
Comedor (Art. 30)
Cocina. (Art. 31-32)
Desechos cloacales u orgánicos. (Art. 33-36)
Agua de uso y consumo humano (Art. 37-41)
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA

## Slide 4
Cubiertos
Asientos fijos
Acondicionado e Higienizado
Escalera para ascenso y descenso
1. TRANSPORTE DEL PERSONAL

## Slide 5
- No se trasladaran operarios y materiales juntamente

## Slide 6
Previa verificación del estado de los vehículos
Evacuación de gases y humos nocivos.
Líquidos inflamables, material explosivo y/o sustancias toxicas
Obligatoriedad del cinturón de seguridad
Además -Capitulo 9: "VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE OBRA"

## Slide 8
2. VIVIENDAS PARA EL PERSONAL
Dormitorios (máx. 2 trab. x unidad)
(superficie mínima de 6 o 9 m2 ).
- Terminaciones
- Extintores de incendio.
- Limpieza diaria
- Iluminación  natural y artificial.
- Ventilación
- Aberturas al exterior
- Precauciones de confort
- Amueblamiento

## Slide 10
OBRA | EDIFICIO | VIAL | DIQUE
VIVIENDAS | -viven en sus casas | -Hospedajes cercanos o -viviendas móvil temporales | -Se construyen vivienda movil para su estadia

## Slide 11
3. INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios: - cantidad
- Diferenciados para cada sexo.
Cada QUINCE (15) trabajadores:
a) UN (1) inodoro.
b) UN (1) mingitorio.
c) DOS (2) lavabos.
d) CINCO (5) duchas con agua caliente y fría.

## Slide 12
Pisos antideslizantes
Paredes fácil limpieza
Puertas con herrajes de cierre
Iluminación y ventilación
Características :
Higiene y desinfección
Caudal de agua suficiente.

## Slide 13
- Frentes de obra sean móviles

## Slide 14
4. VESTUARIOS
- Cuando el personal no viva al pie de obra
- Los vestuarios
Higiene y desinfección
Armarios individuales

## Slide 15
OBRA | EDIFICIO | RED VIAL | DIQUE
SANITARIOS | --Baños químicos | -Baños quimicos trasladables | -Baños quimicos trasladables
VESTUARIOS | -Lugares compartidos para mochilas, bolso de trabajo,etc. | -Lugares compartidos para mochilas, bolso de trabajo,etc. | -Lugares compartidos para mochilas, bolso de trabajo,etc.

## Slide 17
Mesas y bancos
Higiene y desinfección
5. COMEDOR
- Locales adecuados

## Slide 18
6. COCINA
- Medidas de higiene y limpieza
Bacha con agua fría y caliente
Heladera
Campana de extracción

## Slide 19
Personal apto con delantal, gorro, guantes y barbijo
- El personal de cocina

## Slide 20
OBRA | EDIFICIO | VIAL | DIQUE
COCINA | -Microondas -anafe | -Cocina con chef | -Cocina con chef
COMEDOR | -Lugar copartido | -Lugar copartido | -Salon comedor

## Slide 21
- La evacuación de desechos cloacales
Se debe evitar:
Contaminación del suelo
Contaminación de agua
Contacto directo con las excretas
7. DESECHOS CLOACALES U ORGANICOS

## Slide 22
-Se deben proveer recipientes adecuados.
-La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular,
Etapas de tratamiento de residuos:
Almacenamiento
Recolección y trasporte
Eliminación y disposición final

## Slide 23
8. AGUA DE USO Y COSUMO HUMANO
-Se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos.
-requisitos  agua potable.
-Asegurar en forma permanente el suministro
-Agua no suministrada por red  depósitos cerrados.

## Slide 24
El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta.
En caso de que el agua suministrada no ofrezca suficientes garantías de calidad, deberán efectuarse:
ANALISIS FISICO-QUIMICO
ANALISIS BACTEREOLOGICO:

## Slide 25
OBRA | EDIFICIO | VIAL | DIQUE
DESECHOS | -Desagote -redes de recolección | -Desagote -Cámara séptica y pozos absorbentes | -planta de tratamiento -Cámara séptica y pozos absorbentes
AGUA | -Directo de red habilitada -Dispenser | -Cisternas para agua de consumo del personal -Cisternas para agua de obra | -Cisternas para consumo en barracas. -Cisternas para consumo del personal en obra -Cisternas para agua de obra