## Slide 1
HIGIENE Y SEGURIDAD
PINTURAS
Grupo 14: Casalanguida, Micaela ; Costas, Lisandro;
Gaggio, Agustina; Garcia, Mariela Soledad

## Slide 2
ESTABLECER MARCO NORMATIVO
APRENDER PARTICULARIDADES SOBRE SU MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y PROTECCION PERSONAL
CONOCER COMPOSICION, CLASIFICACION Y USOS
OBJETIVOS
CAPACITAR SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 3
MARCO TEORICO- NORMATIVO
LEY 19.587-
DECRETO 911/96
CAPITULO 6
Manipulación de materiales Art.43.
Almacenamiento de materiales Art. 45
Orden y limpieza en la obra Art. 46
Depósitos inflamables Art. 94-97
CAPITULO 7
Contaminación Ambiental Atr. 117-119
CAPITULO 8
Trabajo con pinturas Art. 181-184
CAPITULO 9
Contaminación ambiental Art. 161

## Slide 4
MARCO TEORICO- NORMATIVO
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 9387/95
CAPITULO TERCERO
NORMAS FUNCIONALES Y DE HABITABILIDAD:
EDIFICIOS PARA USOS PELIGROSOS

## Slide 5
COMPOSICIÓN
PINTURA
PIGMENTO
VEHÍCULO
CARGAS
LIGANTE
DISOLVENTE

## Slide 6
COMPOSICIÓN
CARGAS
LIGANTE
DISOLVENTE
  De la consistencia
  Espesor
  Resistencia
  Permite el cambio de estado
  Adhesión superficie-pintura
  Da trabajabilidad
  Se evapora durante el curado
Líquido
Aglutinante
Aditivo
Pigmento

## Slide 7
PROTECTORA
Cuando se busca la protección de la superficie.
Un ejemplo clásico es la aplicación de antioxidante en superficies metalicas o impregnantes en madera.
FUNCIÓN DE LA PINTURA

## Slide 8
DECORATIVA
Se busca aumentar el atractivo de la superficie de cualquier proyecto arquitectónico/constructivo
FUNCIÓN DE LA PINTURA

## Slide 9
SEÑALIZADORA
Se utiliza para señalizar y hacer resaltar algo, como es el caso de la pintura señalizadora en columnas de estacionamiento o en los bordes de principio y final de escaleras.
FUNCIÓN DE LA PINTURA

## Slide 10
OTORGAR DETERMINADA PROPIEDAD
La pintura le brinda una determinada característica a la superficie.
La pintura magnética , por ejemplo, proporciona la propiedad impermeabilizante (piscinas o membrana líquida
para techos).
FUNCIÓN DE LA PINTURA

## Slide 11
  ACELERADORES
  DISPERSANTES/ ANTIPELMAZANTES
  ANTISEDIMENTANTES
  ESTABILIZADORES DE ENVASES
  ESPESANTES
  PLASTIFICANTES
  FUNGICIDAS Y ALGUICIDAS
ADITIVOS

## Slide 12
CLASIFICACIÓN DE LAS PINTURAS

## Slide 13
SEGÚN LA FORMA EN LA QUE LLEVA A CABO SU PROCESO DE SECADO Y ENDURECIMIENTO
POR EVAPORACIÓN
DE SECADO OXIDATIVO
DE SECADO AL HORNO
DE SECADO REACTIVO

## Slide 16
Recubrimiento de la superficie a pintar (paso previo a la pintura)
Composición
  Aglutinante: resinas alquídicas modificadas
  Solvente: Alifático (thiner, nafta)
  Pigmento: Óxido de Zinc, pigmentos Anticorrosivos
  Relleno: Pigmento de Oxido de Hierro
  Aditivos: de acuerdo con el fabricante.
PINTURAS DE IMPRIMACIÓN

## Slide 17
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 18
PINTURA EPOXI
+ Catalizador
Aplicar en superficies con humedad < 5%
Uso: Superficie resistente a ataques químicos y desgaste
Composición
  Disolvente: disolvente epoxi
  Pigmento: pigmentos dispersos y secan por reacción química.
  Aditivo: catalizador para secado al aire

## Slide 19
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 20
PINTURA ANTIOXIDANTE
  Hierros, acero o fundición
  Evitan la oxidación y corrosión
  Compuesta por: Aglutinantes( aceite no saturado), disolvente (aguarrás), pigmento(Inhibidores de corrosión o metálicos) y carga (Caolín)

## Slide 21
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 22
  Pintura impermeable
  Adherencia y flexibilidad
  Libres de plomo y mercurio
  Componentes: Aglutinante (caucho clorado), Disolvente (Xileno, solventes oxigenados), Pigmento y relleno (Orgánicos e inorganicos. Dióxido de titanio), Adhitivos (Bentone SD2)
PINTURA AL CAUCHO

## Slide 23
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 24
  Pintura resistente
  No tóxica, poco olor, no contaminante.
  Componentes: Aglutinante (resinas sintéticas), Disolvente (etilenglicol, agua), Pigmento y relleno (Carbonato de calcio, Dióxido de titanio y caolín), Adhitivos (segun fabricante)
PINTURA AL LATEX

## Slide 25
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 26
  Diluye con agua en lugar de solventes
  Componentes
    Aglutinante: Cal apagada o hidratada
    Disolvente: Agua
    Pigmento y relleno: Sinteticos o tierras colorantes
PINTURA AL AGUA

## Slide 27
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 28
  Gran resistencia a la perdida de color y gran adherencia
  Componentes:
    Aglutinante: Resinas, alquidicas.
    Disolvente: Aguarrás, mineral, thiner, agua
    Pigmento y Relleno: Dióxido de Titanio y Bentone.
    Aditivos: de acuerdo con el fabricante
ESMALTE SINTÉTICO

## Slide 29
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 30
Resinas o sustancias aceitosas
Se aplica por lo general al finalizar el proceso de pintado
Resistencia a agentes atmosféricos
Componentes:
  Aglutinante: Resina acrílica hidroxilada, Aceite de linaza
  Disolvente: Xilemo, thinner, hidrocarburo alifático
  Relleno: Carboxilato de calcio, de cobalto y de zirconio
  Aditivos. de acuerdo con el fabricante.
BARNICES

## Slide 31
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 32
PINTURAS HIDRÓFUGAS
  Alto grado de elasticidad. Evita filtraciones de agua
  Componentes:
    Aglutinante: Resinas, sintéticas, derivados bituminosos
    Disolvente: Alifatico (thinner, nafta)
    Pigmento: Inerte de silice, asbestina, poliuretanos

## Slide 33
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 34
Partículas en suspensión en un aceite secante
Composición
  Aglutinante: Aceite de linaza, nuez, amapola, cártamo Resina Alkid
  Disolvente: Alifatico (thinner, nafta)
  Pigmento:Dioxido de Titanio, Oxido de Zinc, Dióxido de Plomo.
  Relleno: Pigmento inerte de Carbonato de Calcio.
PINTURAS AL ACEITE

## Slide 35
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 36
Aplicación
con pistola electrostática
Acabado duro que posee mayor resistencia
No contiene solventes
PINTURAS AL POLVO
1
1
0

## Slide 37
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 38
DILUYENTE
COMPLEMETOS
REMOVEDOR
  Líquido
  Aerosol
  Gel
3
2
0
1
0
2

## Slide 39
INHALACIÓN: TOXICIDAD E IRRITABILIDAD
CONTACTO CON LA PIEL: INFLAMACIÓN CUTANEA
CONTACTO CON LOS OJOS: LESIONES
INGESTIÓN:
VÓMITOS
EXPONER A LA PERSONA AL AIRE, ALEJARSE DE LA ZONA DE EXPOSICION. REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA
QUITAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN
LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA. ACUDIR A UN MEDICO
EXAMINAR LABIOS Y BOCA.NO INDUCIR EL VOMITO. ACUDIR A UN MEDICO
Riesgos
Primeros auxilios

## Slide 40
MANIPULACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL
VENTILACIÓN
PROTECCIÓN OCULAR, DÉRMICA Y RESPIRATORIA
EVITAR ACTIVIDADES CON CARGAS ELECTROESTATICAS
DISPONER DE ABSORVENTES INERTES
INSPECCIÓN DE ENVASES
CONSIDERAR CLIMA

## Slide 41
MANIPULACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS
USAR AIRE COMPRIMIDO, NUNCA OXIGENO
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
CINTURON DE SEGURIDAD Y CUERDA DE RESCATE
MÍNIMAMENTE DOS PERSONAS

## Slide 42
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
INCENDIOS CLASE B

## Slide 43
NO ACUMULAR ELEMENTOS INFLAMABLES
VENTILAR ADECUADAMENTE
MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA EN EL LUGAR DE TRABAJO
PREVENCIÓN DE INCENDIOS:
NO UTILIZAR TRIPLES O ARTEFACTOS QUE GENEREN SOBRECARGAS DE LAS LINEAS ELECTRICAS
DISPONER DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN

## Slide 44
SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS
PREPARACION DE SUPERFICE DE APLICACIÓN
SUPERFICIES PINTADAS POR PRIMERA VEZ

## Slide 45
VESTIMENTA Y PROTECCIÓN ADECUADA
DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS
PRECAUCIONES

## Slide 46
INGESTA
PIEL
VÍAS RESPIRATORIAS
PRECAUCIONES SOBRE LA SALUD
VÍAS DE ACCESO A AGENTES TÓXICOS

## Slide 47
IDENTIFICACIÓN

## Slide 48
Ficha de Seguridad
  Composición y propiedades.
  Identificación de los peligros.
  Primeros auxilios recomendados.
  Medidas de protección contra incendios.
  Medidas contra escapes accidentales.
  Manejo y almacenamiento.
  Protección personal.
  Propiedades físicas y químicas.
  Información ecológica y toxicológica.
  Información sobre el transporte.
  Eliminación de los residuos.

## Slide 49
Lesiones Ergonómicas
CERVICALES/COLUMNA
LUMBARES/RODILLA
MUÑECA/HOMBRO/TENDONES

## Slide 50
Intoxicación
Alergias
Enfermedades terminales
Lesiones ergonómicas

## Slide 52
Casco
Arnés/ cinturones

## Slide 53
CAPACITACÓN GENERAL DEL PERSONAL
CONTACTAR PROFESIONAL DE LA SALUD
INALACIÓN: VENTILAR AMBIENTE Y PRACTICAR RCP. NO SUMINISTRAR ALIMENTO/LIQUIDO POR BOCA A ALGUIEN INCONCIENTE
CONTACTO CON LOS OJOS Y CON LA PIEL: LAVAR CON ABUNDADNTE AGUA FRIA
INGESTA:NO PROVOCAR EL VOMITO. BEBER ABUNDANDTE AGUA.NO BEBER LECHE O ALCOHOL
PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 54
RESPONSABILIDAD
CONCIENCIA
CAPACITACIÓN
PROTECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 55
Almacenamiento

## Slide 61
Protección del Medioambiente
MANERAS EN LAS QUE AFECTA.

## Slide 62
Niveles
de contaminación
ECOSISTEMAS MARINOS
PARTÍCULAS SINTETICAS
ATMOSFERA
USO DE METALES PESADOS
PETROLEO
UTILIZACION Y DERIVADOS

## Slide 63
¡MUCHAS GRACIAS!